## Slide 1
ローカル5Gの活用と中小企業での試作・開発
代表取締役 戸部英彦

## Slide 2: 内容
１．会社紹介
２．ローカル５Gとは？
３．オープン化：フロントホール(RAN)
４．オープン化：コミュニティ(SW)
５．ハードの進化：ソフトウェア無線(HW)
６．ローカル5Gへの取組

## Slide 3: １. 会社紹介
2001年設立
無線研究所向けの一品物測定器を開発・製造する会社。
A/D&D/A,FPGAの最新ボードが主力製品。
品質目標： 納期優先
従業員： ４名
下記の2社のパートナー企業

## Slide 4: １. 会社紹介：自社製品
PCDAQ-giga： データ収集再生装置
・ 4ch 1GSPS 14bit ADC
・ 4ch 2.8GSPS 16bit DAC
・ RAID記録再生速度 2000MB/sec/1台
（下図の写真は２台連動で4000MB/sec）
・RAID記録再生時間 約３０分、標準容量3.8TB
（標準SSDは480GB、1TBに拡張可能）
1台1千万円以上が多い。
研究所が要望するカスタマイズに対応することが重要。
しかし、手間が掛かる。

## Slide 5: １. 会社紹介：自社製品
左は弊社のお客様のイメージ図です。
研究所様は、RF装置を持ち出し、野外でデータを取得。
研究室で解析して、成果を達成する。
デジタルは進化が早く3年で陳腐化。常に最新装置が求められる。

## Slide 6: 内容
１．会社紹介
２．ローカル５Gとは？
３．オープン化：フロントホール(RAN)
４．オープン化：コミュニティ(SW)
５．ハードの進化：ソフトウェア無線(HW)
６．ローカル5Gへの取組

## Slide 7: ２. ローカル５Gとは？
５Gには3つの特徴があるが、
3つを同時に兼ね備える装置は
出来ない。
そこで、ローカル５Gでは、
お客様の要望が、
・超高速なのか？
・超低遅延なのか？
・多数同時接続なのか？
要望を理解して、
技術を提案することが重要である。
総務省資料

## Slide 8: ２. ローカル５Gとは？
今まではモバイル通信は、
キャリアが独占してサービスを
提供している。
ローカル５Gは、
他の分野に裾野を広げる。
総務省資料

## Slide 9: ２. ローカル５Gとは？
キャリアはローカル５Gの周波数を使うことは出来ない。
総務省がキャリア以外に開放している。＝＞ビジネスチャンス！
５G(スマホ)は、キャリアのもの！
ローカル5G(IoT)は、みんなのもの！
ローカル5G
ローカル5G

## Slide 10: ２. ローカル５Gとは？
ラインの生産性
配線なし、低遅延
総務省資料
安全な応答
＝＞低遅延

## Slide 11: ２. ローカル５Gとは？
ローカル5Gの電波の認可は、
土地、ビル、工場の
所有者に権利が与えられる。
認可申請は、無線従事者が
行う。
個々のスマホや無線モジュールにキャリアに料金を支払う必要がない。
自前の無線ネットワークを
構築して、他社にない
生産性を上げるチャンス！
利権が絡む、商社も参入。
悪巧みもあるか？
総務省資料

## Slide 12: ２. ローカル５Gとは？
なぜ、ローカル５Gか？
※5Gは、日本は遅れている。＝＞US、韓国では伸びている。
・2019年プレリリース
・2020年からリリース、しかし、NSAでスタート
・SA(Stand Alone)は、2022,2023年からか？２，３年掛かる。
※Industory4.0などスマートファクトリーは進んでいる。
2，3年も待てない。 ＝＞ 自前でローカル5G!

## Slide 13: 内容
１．会社紹介
２．ローカル５Gとは？
３．オープン化：フロントホール(RAN)
４．オープン化：コミュニティ(SW)
５．ハードの進化：ソフトウェア無線(HW)
６．ローカル5Gへの取組

## Slide 14
３. オープン化：フロントホール(RAN)
Point-to-Point Reach, Reliability, Throughput
Fronthaul
Backhaul
RFSoCs Advancing 5G Architectures
SPECTRAL EFFICIENCY  POWER EFFICIENCY  NETWORK DENSIFICATION
Baseband
THROUGHPUT  POWER EFFICIENCY
Wireless Backhaul
THROUGHPUT  POWER  FORM FACTOR
Remote Radio for Massive-MIMO POWER  FORM FACTOR
Digital Beamforming
CPRI / eCPRI
Ethernet
フロントホールとバックホール
日本はFTTH(光)

## Slide 15
基地局からビームを細かく制御する(左下)
多くの分野でクラウドと連携する(右上)
＝＞技術的に難易度が高い！
こんな壮大ことが、キャリア以外が出来る訳がない。
しかしながら、
ローカル５Gでは、顧客ニーズに応じた特化した
通信・サービスを提供出来れば良い！
資料：Keysight
Seven Things You Need To Know About 5G New Radio
5992-2758N.pdf ※図を変更しています。
３. オープン化：フロントホール(RAN)
キャリア以外が
無線ネットワークを
構築出来るか？
RU
基地局
アンテナ
RU
gNB
O-RAN/eCPRI
(25G/100G LAN)

## Slide 16
５Gでは、28GHzは飛ばないため、多くの基地局が必要。
マクロセルからスモール、ピコ、フェムト・セルと基地局も小型化する。
LTEでは、キャリア仕様の通信のためマルチ・ベンダーが余り進まず。
5Gでは、例えばドコモはO-RANメンバーとなりオープン化を推進する。コストを下げる。
３. オープン化：フロントホール(RAN)
eCPRI_v_1_0_2017_08_22.pdf
eCPRI: UDPのI/Qデータフォーマットを定義
O-RAN: eCPRIの機能、制御を定義

## Slide 17: 内容
１．会社紹介
２．ローカル５Gとは？
３．オープン化：フロントホール(RAN)
４．オープン化：コミュニティ(SW)
５．ハードの進化：ソフトウェア無線(HW)
６．ローカル5Gへの取組

## Slide 18: ４. オープン化：コミュニティ(SW)
キャリアに対抗出来るのか？
汎用ハードウェアとオープンソフトが
進んでいる。
オープンなコミュニティを採用し、
無線システムを構築する。
２つのコミュニティがある。
ローカル5GにはOAIが向く！
facebook
フランスの大学院大学
businessNETWORK.jp 2018.04.25
LTE網オープン化の2つの潮流
汎用ハードとOSSでセルラーネットワークを作る。

## Slide 19: ４.オープン化：コミュニティ(SW)
年2回のワークショップ
交流が盛ん！
弊社もメンバーに
加入予定。

## Slide 20: ４.オープン化：コミュニティ(SW)
安価な無線装置で動作する。
試作に向く。
汎用PCで処理が出来る時代。

## Slide 21: ４.オープン化：コミュニティ(SW)
OAIは、スマホと基地局とゲートウェイ全てある。
５Gも進行中。
しかしながら、
ローカル5Gでスマホが必要か？
スマホ
基地局
ゲートウェイ
ネットワーク
ローカル５Gの端末は、
スマホではない！
オープンなソフトを
流用して、
自前の端末を構築する。

## Slide 22: 内容
１．会社紹介
２．ローカル５Gとは？
３．オープン化：フロントホール(RAN)
４．オープン化：コミュニティ(SW)
５．ハードの進化：ソフトウェア無線(HW)
６．ローカル5Gへの取組

## Slide 23: ５. ハードウェア進化：ソフトウェア無線(HW)
DAC
DAC
LPF
LPF
90o
0o
S
PA
BPF
I
Q
Duplex
Filter
Band
Select
JESD
Receiver
LO
FPGA / DFE
ADC
ADC
LPF
LPF
90o
0o
BPF
I
Q
LNA
LO
RFIC
JESD
SPI
Calibration & Control
CPRI
10GE
Baseband
Interface
3.5GHz
3.5GHz
3.5GHz
RF Signal
56MHz
56MHz
Analog Frequency Shifting and Filtering
従来の構成

## Slide 24: ５. ハードウェア進化：ソフトウェア無線(HW)
DAC
DAC
LPF
LPF
90o
0o
S
PA
BPF
I
Q
Duplex
Filter
Band
Select
JESD
Receiver
LO
FPGA
ADC
ADC
LPF
LPF
90o
0o
BPF
I
Q
LNA
LO
Analog Devices : RFIC ADRV9009, サブ6GHz
JESD
SPI
Calibration & Control
eCPRI/ORAN
10GE
Baseband
Interface
Sub-6GHz
Sub-6GHz
2 Antenna
200MHz
200MHz
CH1
CH2

## Slide 25: ５. ハードウェア進化：ソフトウェア無線(HW)
RF-DAC
RF-ADC
PA
BPF
Duplex
Filter
Band
Select
Receiver
BPF
LNA
FPGA / DFE
eCPRI/ORAN
10GE
Baseband
Interface
4GHz
Sampling
Digital Frequency Shifting and Filtering
3.5GHz
RF Signal
DUC
DDC
PLL
PLL
Ref Clock
3.93216GHz
4.9152GHz
245.76MHz
6.5GHz
Sampling
Xilinx : RFSoC, A/D&D/AがFPGAに入った！

## Slide 26: ５. ハードウェア進化：ソフトウェア無線(HW)
SDRボード： ローカル５Gで使える！
Analog Devices社のボード： 100万円
FPGAにはARMもあり、Linuxが動作する。
キャリア・ボード
ADRV2CRR-FMC: $599
SDRボード(Sub-6GHz RF&FPGA)
ADRV9009-ZU11EG RF SOM : $7999
搭載

## Slide 27: ５.ハードウェア進化：ソフトウェア無線(HW)
RF回路： 28GHzミリ波の高周波を低周波ﾍﾞｰｽﾊﾞﾝﾄﾞに変換する。
アンテナ
ダウンコンバータ
アップコンバータ
SDRボード
RFボード

## Slide 28: ５. ハードウェア進化：ソフトウェア無線(HW)
Xilinx FPGA： RFSoC, 超高速A/D&D/A(4GSPS)が8chも内蔵！

## Slide 29: ５. ハードウェア進化：ソフトウェア無線(HW)
4GHzサンプリングなので2GHz帯域をカバー
しかし、そんなに広帯域は余りない、、、
DDC(Digital Down Converter)
DUC(Didital UP Converter)
これらを駆使して、シンプルにプログラマブルに！
ソフトウェア無線(SDR)を５Gに応用する。

## Slide 30: ５.ハードウェアの進化：アンテナ(HW)
28GHzアンテナ： 各種あり、顧客ニーズに合わせる。
ホーンアンテナ
無指向性アンテナ
キャンドックス製
64素子アンテナ
三菱電機製
超多素子素子アンテナ
NEC製
ガラスアンテナ
AGC製
Massive MIMOアンテナ
ソフトバンク様

## Slide 31: 内容
１．会社紹介
２．ローカル５Gとは？
３．オープン化：フロントホール(RAN)
４．オープン化：コミュニティ(SW)
５．ハードの進化：ソフトウェア無線(HW)
６．ローカル5Gへの取組

## Slide 32: ６. ローカル5Gへの取組
ローカル５Gは、
NEC、富士通なども発表しています。
先週、CEATECにて京セラも発表しました。
大手様ではソリューションを提供します、
コンサルを含めて、多分、数千万円と高額では？？
サムスンやエリクソンなど海外もコンサル費用が高く、
低価格では対応しないと聞く。
高額ではローカル5Gを開始出来ない。
＝＞低価格なローカル５Gスターターキットが出来ないか？

## Slide 33: ６. ローカル5Gへの取組
RFPX FPGAボード
・ FPGA: RFSoC XCZU27DR
・ 規格: PXI-Express
・ FMC+コネクタ: GTY x16レーン
・ 拡張I/O: 8CHs A/D & D/A Single Signal by Balun
製品改良の助成金を頂き、
自社開発しました。

## Slide 34: ６. ローカル5Gへの取組
5GフロントホールのFPGA構成例
中小企業では厳しい！
DAC
ADC
CPRI Mapper/ De-Mapper
Processing System
DPD Accelerator
System Monitoring Configuration
Partial L1 Beamforming
Transform (iFFT/FFT)
CFR
CPU3 Operation & Maintenance
CPU2 DPD SW
DPD HW
DUC
DDC
DPD
Feedback
CPU0 Beamforming Control
CPU1 RF Calibration
33G Transceivers w/RSFEC
Up to 16x16 RF Integration
IP for Offloading L1 Closer to Radio Reduces Fronthaul Throughput
Digital Beamforming (Digital & RF Domain) Single Processor Control
SDN Control
To Baseband
Up To 25Gb/s
Air Interface

## Slide 35: ６. ローカル5Gへの取組
ローカル５Gの電波法は11月末には発表される。
この時点では、28GHzで室内のみの認可らしい。
・ターゲットはスマートファクトリー。
・ロボットが走り回る工場、電源は電池、制御は５Gを想定する。
・ラインの判定、停止、開始など瞬時の応答性が必須である。
=> 低遅延に絞る！
NG
GW
Cloud

## Slide 36: ６. ローカル5Gへの取組
低遅延の理由：帯域拡大とスロット可変
Frame
LTE
10ms
20MHz帯域
Time
5G
1ms
100MHz帯域
Time
Freq.
Freq.
NRでは、
スロットが可変であり、
低遅延が可能になる。
Frame
Sub-Frame(1ms)
1Slot(14Symbol)
1/2/4 Slot 可変

## Slide 37: ６. ローカル5Gへの取組
5Gでは、1msの遅延と言われる。
3GPP Release15では1ms、Release16(2020年)では0.1msも予定されている。
しかし、1msはエアーの時間。LANに流れると途端に40ms以上やばらつきがある。
EdgeもCPU、OSを介するために低遅延では無い。
GW
Internet
数msなど
ばらつく
1ms
40ms
社内
Sever
Cloud
Sever
Multi
Edge
Computing
CPU
SSD
Linux
Non-Realtime
Memory
Memory
Memory
無線モジュール
復調
電波
バス転送/OS
アプリ
変調
受信
送信
ドライバ
ドライバ
PCIe
数msの遅延
保証されない

## Slide 38: ６. ローカル5Gへの取組
低遅延をFPGAで実現する。
処理もFPGAとして、バス転送、OS(ドライバ、アプリ)のばらつきを排除する。
SSD
Linux
Non-Realtime
RF部
A/D
電波
JESD
204B
D/A
受信
送信
<ロジック>
変復調
計算
ロジックで返す
A/D
D/A
Logic
ARM
Processor
28GHz
I/Q
Down
Convert
UP
Convert
数μsec
数μsec
数百μsec
バス転送/OS
アプリ
ドライバ
ドライバ
リアルタイム性が
必要のないデータ
LAN
LAN
通称：脊髄返し
頭(CPU)まで
信号が行かない
SDR部
RJ45
Memory
Memory
Memory
FPGA

## Slide 39: ６. ローカル５Gへの提案
低価格ローカル5G実験キットを計画中！目標300万円
Giga-LANの土管と電波の状態を示すモニターを用意する。
これから始めてみませんか？
Server
RJ45
SDRボード
FPGA
A/D
D/A
DownCon
UpCon
RFボード
28GHz
アンテナ
SDRボード
FPGA
A/D
D/A
DownCon
UpCon
RFボード
28GHz
アンテナ
RJ45
SW
Internet
Ethernet Packet
土管
電波モニター
・周波数表示
・受信強度: RSSI
・ビットエラーレート
・ブロックエラーレート
Camera
Sensor
…etc

## Slide 40: ６. ローカル５Gへの提案
課題： キットはあっても、、、
・ミリ波は飛ばない。見通しだけ、葉っぱも遮る。
・個別要望の解決にはSierの協力が必要。
＝＞苦労は判っていても、今から始めて先駆(苦)者になり、
市場をリードすることに価値がある。とお考えの方、
一緒にローカル5Gを始めませんか？