## Slide 1
MIKA 企業セミナー１
「最新SDR装置の開発事情」
目次
１）自社製品と顧客
２）SDR開発の失敗事例
３）評価ボードを使いこなせ!
４）研究向けSDR開発事例
５）L5G基地局開発

## Slide 2
過去の製品：2004年
GPS,、地デジ、Wifiの研究所
AD6645, MAX5888
１）自社製品と顧客

## Slide 3
過去の製品：2009年
WiFi、放送などの研究所
AD9739, ADS5474
１）自社製品と顧客

## Slide 4
過去の製品：2016年
放送の研究所
AD9680, AD9144
１）自社製品と顧客

## Slide 5
過去の製品：2019年
5Gの研究所
Xilinx RFSoC Gen1
東京都中小企業振興公社
「製品改良助成金」
１）自社製品と顧客

## Slide 6
新潟大学：西森先生
１）自社製品と顧客
＜端末4ch:UE＞
＜基地局16ch:RU＞
RF
28GHz
66GHz
16ch, A/D, D/A, 245.76MSPS
= 245.76MHz x 16bits x I/Q x 16ch
= 16GB/sec Data Speed
16ch
ANT.
MxFE
M/B
100GbE
FPGA
PC部
Intel
CPU
Quad-MxFE
アンテナ部
RF部
UP/
Down
Conv.
PA/
LNA
4ch Tx/Rx
NIC-PCIe
Gen4, x16
NIC-PCIe
Gen4, x16
100GbE
MxFE
MxFE
MxFE
SDR部
VCU118
4ch
4ch
4ch
4ch
IF
3.5GHz
Only
IF
5.5GHz
32GB
MEM
基地局仕様）
CH数： 16ch Tx/Rx
IF周波数： 3.5GHzのみ
帯域： 400MHz帯域 Max.
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ： 245.76MHz
記録時間： 0.25秒(4GBメモリFPGA)
<端末4ch>
仕様）
CH数： 4ch Tx/Rx
IF周波数： 5.5GHz
帯域： 400MHz帯域 Max.
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ： 245.76MHz
記録時間： 3.0秒(12GBメモリFPGA)
DeskTopPC： Intel i9-10K CPU
ZCU102
FPGA
AD9081
MxFE
2GB
MEM
DeskTop PC
4ch
4ch, A/D, D/A, 245.76MSPS
= 245.76MHz x 16bits x I/Q x 4ch
= 4GB/sec Data Speed
MATLAB解析
RadioVerse
IIOオシロスコープ
信号送信受信
※ミリ波(28GHz,40GHz,66GHz)のMIMO研究：伝搬路解析に多チャンネルの要望
アイダックスがアンテナ、RFを除く、SDR部、信号処理プログラムを提供
Beamforming
無線研究向け
一品物の開発
費用、開発期間がネック
選定理由：
評価ボードと
評価ソフトが
充実している！

## Slide 7
過去の製品：2020年
5G研究向け
失敗：エッジのメッキ不良
DDR4配線ミス
ライブラリSW
アイソレーション
２）SDR開発の失敗事例

## Slide 8
２）SDR開発の失敗事例：エッジのメッキ不良
１Uサーバーに、
詰め込みたかった。

## Slide 9
２）SDR開発の失敗事例：DDR4配線ミス
31ページの配線シミュレーション
の結果を受け取っていた。
現実、全ページをチェックするか？
有料のためページが増える。
CALでWrite Labelingのエラーから進まず。

## Slide 10
２）SDR開発の失敗事例：DDR4配線ミス
判定基準を規定(43ps)しているが、
そもそも、限りなくゼロにする。
基板メーカーをRITAに変更したところ
一発で動作した。

## Slide 11
２）SDR開発の失敗事例：ライブラリSW
あらかじめ知っていたことではあるが、
ADRV9026はIIOライブラリの
サーバープログラムがあるが、
ソースが提供されない。
Wikiも無い。Quick Start Guideは貴重。
・サーバープログラムを開発するか？
・RadioverseのGUIアプリはあるが、
IIOオシロが無い。
・WindowsのIIO-Lib非対応のため
MATLABと繋ぐにも一苦労。
ADRV9009は良かったのに、
最新デバイスに飛びつくには慎重に！
でも、早く立ち上げたい！
ADRV9026が無い！
Radioverseも
Conectするだけ。

## Slide 12
２）SDR開発の失敗事例：アイソレーション
Sub-6の広帯域を差動で渡すアイデア。
高周波特性はOKだったが、
アイソレーションが30dBしかない！
これでダメ押し、時間が無いため、
この基板を断念した。
デジタル屋のアイダックスが、
Sub-6のRF部で苦労したと言う話です。
デジタル屋と言えども、
Sub-6のRF設計は必要な時代です。
挑戦して行きます。
ADRV9026の
TRXチップ
差動で基板間を渡す！

## Slide 13
３）評価ボードを使いこなせ。

## Slide 14
Quad-MxFE
16CHs ADCs & DACs
３）評価ボードを使いこなせ。
AD9081 MxFE
ADCs 4GSPS 12bits4CHs
DACs 12GSPS 16bits 4CHs
なんと16chがあります！
研究成果が上がる。

## Slide 15
４）研究向けSDR開発事例：4ch SDRマシンの搭載チップ
4CHs 4GSPS 12bit ADC
4CHs 12GSPS 16bit DAC
with DDC(Digital Down Converter)
& DUC(Digital Up Converter)
MxFE(Mix Front End)

## Slide 16
４）研究向けSDR開発事例：12GSPSの世界
4CHs 4GSPS 12bit ADC
4CHs 12GSPS 16bit DAC
with DDC(Digital Down Converter)
& DUC(Digital Up Converter)
MxFE(Mix Front End)
Fs =
12GSPS
Fs/2 =
6GSPS
1st Nyq
5.1GHz
6.9GHz
1.0GHz
11.0GHz
DACの
ナイキスト
1st Nyq
2nd Nyq
3rd Nyq
2GHz帯域
12GHz
2nd Nyq
DAC/ADCの折り返し異なる
ADCの
ナイキスト
ADC Sample Holdは高速で
7.5GHzの周波数まで対応！
Sub-7の研究に向き！
イメージの領域

## Slide 17
４）研究向けSDR開発事例：4ch SDRマシン
MxFEはAD9988 (OSCが122.88MHz)
FPGAボードはZCU102
パネル加工、奥行きカットで筐体完成。
ファンを取付て、温度評価する。

## Slide 18
４）研究向けSDR開発事例：16ch SDRマシン
Quad-MxFEはAD9081が
4個搭載の評価ボードが登場！

## Slide 19
４）研究向けSDR開発事例：16ch SDRマシン
Quad-MxFEはAD9081 (外部クロックが500MHz)
FPGAボードはVCU118
32本もケーブルがあり筐体は外注にした。

## Slide 20
４）研究向けSDR開発事例：クロック品質改善
AD9988評価ボードのクロック品質改善。
PLLの設定がなぜかAD9081の100MHzOSCの
設定であった。
SWの設定を変更して改善した。
 | 変更前 | 変更後
HMC7044 PLL2周波数 | 3.0 GHz | 2.94912 GHz
AD9988 DACサンプリング周波数 | 12.0G Hz | 11. 79648 GHz
AD9988 ADCサンプリング周波数 | 4.0G Hz | 3.93216 GHz

## Slide 21
４）研究向けSDR開発事例：クロック品質改善
AD9988評価ボードの
クロック品質改善後、
他の周波数
SPAN: 100kHz
SPAN: 1MHz
SPAN: 5MHz
SPAN: 10MHz

## Slide 22
４）研究向けSDR開発事例：５G信号の送受信
5G-NR, FR2(ミリ波)
100MHz帯域の信号を
MATLABで作成し送信。
受信した信号を復調し、
EVMとBERを表示。
IFは3.5GHzで、
アンテナはMolexの
5Gアンテナ(800円)。
シールドボックスは
森田テック様から借用。

## Slide 23
５）L5G基地局開発：ローカル5Gのその後？
※2019年７月
CQ出版ブース：5G/IoT展にて
「中小企業のローカル5Gの取組」
を解説した。
※2019年10月29日
SDR研究会にて、
「中小企業のローカル5Gの取組」に
RFSoC等追加してを説明した。
その後、2年経過して、、、
※2019年12月 28GHzローカル5G開始
※2020年12月 4.7GHzローカル5G開始
※ローカル5Gって普及してるの？
・基地局が高額！
・エリアの認可が面倒！
・WiFi-6だって高速だ！しかも認可不要！
・L5Gの特徴がないと普及しない！

## Slide 24
５）L5G基地局開発：一方で5Gはどうか？
弊社(西荻窪)の
WiFi: 231Mbpsと
5G: 106Mbpsと
LTE: 81Mbpsの速度。
5GはWiFiに負ける。
ローカル5Gでは、
差別化出来るのか？
＜アイダックスのWiFi＞
「WN-TX4266GR」はIEEE802.11ac規格に対応し、1733Mbps（規格値 ※1）のバンドを2つ、2.4GHzの800Mbps （規格値 ※1※2）の合計3つの電波に同時高速通信が可能なWi-Fi ルーターです。

## Slide 25
５）L5G基地局開発：L5G普及にキラーアプリが欲しい！
RF
4.7GHz
28GHz
PatchANT.
IF
3.5GHz
Beamforming
FPGA
ADC
&
DAC
CPU
MEM
PC
RF
SDR
Antenna
PA
LNA
&
UP
Down
Conv.
RU : Radio Unit
LAN
gNB
Sever
DU/CU
Internet
LAN
5G-CN
LAN
O-RAN
ソフトウェア企業
ネットワーク企業
キャリアは対象外？
過去のキラーアプリは、3G: ガラケー、メール、4G: スマホ、SNS
５Gは？AI、サイバー・フィジカル空間、VRグラス
現状の5Gでも限界が多い！
・Sub-6ではLTEと変わらない、ULが細い、ミリ波は飛ばない、
<Local 5G Use Case>
AutoMotive
Smart Factory
Robot
Constructor
LAN
対象外
対象外
ローカル5GをRUの立場から考えると、、、
「カスタマイズできる無線」

## Slide 26
５）L5G基地局開発：共同研究に採択されました。
※4月に申請して採択されました。
※7月からスタートして、2022年6月までに完成。
※タイトル：
「OSSによるローカル5G基地局実験キットの開発」

## Slide 27
５）L5G基地局開発：開発の体制

## Slide 28
５）L5G基地局開発：システム構成

## Slide 29
５）L5G基地局開発：RF部の設計
※空中線電力100mW、帯域100MHzが目標。
※ACPが-43dBmと厳しい。
デバイスを再検討。

## Slide 30
５）L5G基地局開発：SDR部の設計
※ZynqのFPGAボードを開発中。

## Slide 31
５）L5G基地局開発：Open Air Interface
※OAIはオープンソース
※SA(Stand Alone)サポートも近い。
※ソースを修正できれば、
独自の5Gを実装できる！

## Slide 32
５）L5G基地局開発：Open Air Interface
※OPPOの5Gスマホと疎通する。
※OPPOは5G-NR, Non Stand Alone
※LTEで制御を接続して、5GでU-planeを流す。
※台湾SDRマシンと疎通は近い。

## Slide 33
５）L5G基地局開発：最後に
RF
4.7GHz
28GHz
PatchANT.
IF
3.5GHz
Beamforming
FPGA
ADC
&
DAC
CPU
MEM
PC
RF
SDR
Antenna
PA
LNA
&
UP
Down
Conv.
RU : Radio Unit
LAN
gNB
Sever
DU/CU
Internet
LAN
5G-CN
LAN
O-RAN
ソフトウェア企業
ネットワーク企業
キャリアは対象外？
<Local 5G Use Case>
AutoMotive
Smart Factory
Robot
Constructor
LAN
B5G/6Gに向けて、
低遅延など「特徴のある無線」に
いっしょに挑戦しませんか？